## Slide 1
宽带产品线L1开发部2017上半年述职报告
述职人：项根星
述职时间：2017-08-04

## Slide 2
2017年重点工作概述
做特性
1
保质量
2
提性能
3
强维测
4
产品商用
上半年主要投入特性交付，下半年重点投入性能和维测，保质量贯穿全年

## Slide 3
2017年重点工作——做特性
做特性
1
保质量
2
提性能
3
强维测
4
产品商用

## Slide 4
2017年重点工作思路——做特性
完善轨交和海外市场需求，上半年交付功能，下半年优化性能及规格
03
海外
04
02
06
05
01
轨交
三小区
FDD
eMBMS
4天线
RRU级联
LTE-M
性能
规格
功能

## Slide 5
2017上半年重点工作进展——做特性
支持2T4R (100%)
性能测试及优化 (40%)
支持RRU级联 (100%)
功能测试 (100%)
性能测试及优化 (10%)
支持200km/h (100%)
LTE-M认证 (100%)
合入正式版本 (0%)
支持FDD (100%)
功能对齐TDD (80%)
规格攻关 (10%)
支持eMBMS (30%)
EVM指标验证 (0%)
支持单板三小区 (100%)
稳定性攻关 (100%)
规格攻关 (20%)
4天线
三小区
RRU级联
FDD
LTE-M
eMBMS
重点特性（三小区、级联、FDD和LTE-M）已在上半年进入版本，eMBMS已完成编码，正在自测
三小区距离最终规格还差50%，正在攻关中
4天线、RRU级联、LTE-M在性能方面持续投入

## Slide 6
2017下半年重点工作规划——做特性
性能
规格
三小区
目标
    TDD：2T4R每子帧8用户
    FDD：2T2R每子帧8用户
计划
    内存布局优化->降低cache miss
    PUCCH效率优化->避免HARQ、SR超时
    Maple配置优化->挖掘芯片能力
4天线接收
优化4天线检测门限
LTE-M
优化长期统计量的可靠性
RRU级联
天线选择可靠性验证
验证级联带来的增益
Q3投入优势兵力攻关三小区规格及轨交特性的性能
做好eMBMS自测，保证eMBMS功能联调及交付
eMBMS交付

## Slide 7
2017年重点工作——保质量
做功能
1
保质量
2
提性能
3
强维测
4
产品商用

## Slide 8
2017年重点工作思路——保质量
收敛版本故障，开发及完善版本测试平台，提高版本质量
维持5个故障以内
消灭AB类严重故障
重点问题专题攻关
收敛故障
总结经验，案例分享
强化薄弱环节
为完善维测提供方向
故障回溯
充分利用工具
消灭潜在风险
消除告警
完善门槛测试用例
向完全自动化迈进
门槛测试
构造压力异常用例
提高版本鲁棒性
压力测试
上半年持续收敛故障，消除告警，下半年落地门槛压力测试，降低故障泄漏率

## Slide 9
2017上半年重点工作进展——保质量
“保质量”工作进展汇总 |  |  |  | 
项目 | 1-6月 | 具体情况 | 人力投入（人月） | 
 |  |  | 深圳 | 南京
收敛故障 | 80% | 7单（B类：3单，C类故障：4单） | 12 | 6
故障回溯 | 3次 | 按月回溯，总结经验教训 | 0 | 0
消除告警 | 80% | 编译器: 4 Warning PC-LINT: 2 Error 44 Warning Coverity: 258 Issue | 1 | 1
门槛/压力测试 | 5% | 确定了门槛/压力测试的思路和目标 | 0 | 0
故障收敛、故障回溯迭代进行
基于R5版本确定告警基线，部门内部进行宣贯，确保每个开发人员版本合入质量
确定门槛测试和压力测试思路，以子系统故障泄漏率10%为目标

## Slide 10
2017下半年重点工作规划——保质量
门槛测试/压力测试
测试部
现状：故障泄漏率偏高，现有持续集成效果欠佳
规划
做厚：完善门槛测试用例（业务和LWOS）
做精：优化现在门槛测试流程，使用更方便有效
做全：不仅有功能门槛测试，也要考虑性能门槛测试，不仅有常规测试，更要有压力测试
重点投入：预估18人月
开发部
故障
收敛版本故障，开发及完善版本测试平台，提高版本质量
重点保障门槛压力测试的落地，做到好用、易用

## Slide 11
2017年重点工作——提性能
做功能
1
保质量
2
提性能
3
强维测
4
产品商用

## Slide 12
2017年重点工作思路——提性能
完善测试平台，摸底V2.0性能，对齐友商性能，专攻专网特色
摸性能
筑平台
信誉
补差距
PUSCH
  均衡系数
  低SINR测量
  频偏估计/补偿
  线性插值
  小RB解调
  HARQ DTX
PUCCH
  SINR/NI测量
  DTX虚检性能
  时偏估计
  频偏估计
  fmt1/fmt2多用户
  高速场景： Fmt2b高速算法
PRACH
  虚检
  轨交场景：短格式
  高速场景：频偏估计
SRS
  轨交场景：频偏估计方案
性能测试平台
浮点平台
定点平台
DEBUG平台
用例设计
协议项性能
非协议项性能
做特色

## Slide 13
2017上半年重点工作进展——提性能
筑平台
整合现有平台，明确浮点平台、定点平台的定位，优化算法开发流程
搭建自动化性能测试平台，提高性能测试效率
摸性能
利用自动化性能测试平台，摸底实际DSP的性能，解决算法与DSP的性能差异问题
补差距
均衡系数优化：提升边缘用户性能（1.5dB）
SINR测量优化：PUSCH往低多测3dB，PUCCH往高多测5dB以上
LTE-M：流量提升30%，通过LTE-M测试
“提性能”工作进展汇总 |  |  |  | 
项目 | 子项目 | 1-6月 | 人力投入（人月） | 
 |  |  | 深圳 | 南京
筑平台 | 性能测试平台 | 100% | 3 | 0
 | 浮点平台 | 90% | 9 | 4
 | 定点平台 | 40% | 2 | 0
 | DEBUG平台 | 30% | 1.5 | 0
摸性能 | 协议项 | 50% | 5 | 2
 | 非协议项 | 0% | 0 | 0
补差距 | 协议项 | 80% | 4 | 4
 | 非协议项 | 50% | 4 | 2
做特色 |  | 0% | 0 | 0
上半年整合现有平台，优化算法开发流程，摸底V2.0性能

## Slide 14
2017下半年重点工作计划——提性能
主要由应届生承接，优势人力逐步退出
尽快完成协议项的性能摸底工作
1
2
3
4
重点从轨交入手
做好行业内研究工作
优先解决协议项遗留问题
和性能部协同攻关，将MAC和L1做到无缝配合
主攻PUCCH多用户性能
UE级的频偏估计和时偏估计
做特色
12人月
补差距
21人月
摸性能
10人月
筑平台
24人月
继续开发定点平台和DEBUG平台
搭建友好的桥梁，将算法组人员从版本问题中释放，专攻性能和特色
下半年集中优势兵力补差距、做特色，平台工作由新人逐步承接

## Slide 15
2017年重点工作——强维测
做功能
1
保质量
2
提性能
3
强维测
4
产品商用

## Slide 16
2017年重点工作思路——强维测
做精重点维测手段，简化维测信息获取方式，做到好用、易用
开发一键采集功能，使运维人员抓取LOG更简单、快捷
推动部门人员从近端转移到远端，与外场商用更贴近
做精（好用）
做简（易用）
完善黑匣子信息，开发快照功能
梳理CPRI告警功能，与RRU讨论方案，快速定位CPRI链路问题
优化统计、打点功能，获取更多的定位信息
开发配套工具：配置生成/线下解析工具

## Slide 17
2017上半年重点工作进展——强维测
“强维测”工作进展汇总 |  |  |  | 
项目 | 子项目 | 1-6月 | 人力投入（人月） | 
 |  |  | 深圳 | 南京
做精 | 黑匣子 | 50% | 1 | 0
 | 快照 | 0% | 0 | 0
 | 统计/打点 | 50% | 1 | 0
 | CPRI告警 | 50% | 0.5 | 0
 | 配套工具 | 20% | 0 | 0.5
做简 | 一键采集 | 5% | 0 | 0
做精
黑匣子信息持续丰富
增加耗时统计，更方便的监控模块执行效率
梳理CPRI内部告警
做简
初步讨论一键采集思路

## Slide 18
黑匣子
抓数
快照
统计
信息整合
一键采集
MTS
传后方解析
2017下半年重点工作规划——强维测
PC
阶段工作
L1维测信息整合 (快照)
一键采集通道开发
配置生成工具
线下解析工具
导入配置
定位信息丰富
小白式操作
工具灵活配置与解析
年底交付使用
预设目标
Chart: 人力投入
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3

## Slide 19
2017上半年重点工作——技术创新
R14标准跟踪
高速增强
室内定位增强
非授权频谱增强
01
02
室内覆盖方案调研
SmallCell调研
Public Safety LTE技术研究
03
高速场景培训
LTE-M场景算法方案讨论
专利点讨论
产品与方案调研
内部培训与讨论
宏站技术公网已成熟，目前还在“补差距”
3GPP采用OTT的方式引进专网特性功能，对物理层透明
受限于UE，单纯的基站算法很难落地
难点

## Slide 20
2017下半年重点规划——技术创新
行 业
轨交
机场
能源
电力
园区
人防
加强技术研发投入，深挖专网行业痛点，给出解决方案
非授权频谱
宽窄带融合
高速
物联网
技术
快速部署
物联网
轨交
业界解决方案
LTE-M/LTE-R标准
关注5G NR标准进程
eMTC标准
Beyond NB-IoT & eMTC
问题
方案

## Slide 21
2017年重点工作——团队建设
新晋骨干
深南合作
应届生
老家伙
14/15届已成核心主力
引入“项目线”，启用新晋骨干带项目，打破只有老家伙带项目的局面
部分工作逐步由新人接手，老家伙往前走，寻找用户痛点，做专网特色
充分授权
从实践做起，通过实践快速提升技能
培养好的工作习惯：积极、主动、多思考
充分利用深南两地人力特点，发挥各自优势（如三小区）
两地继续加强沟通，下半年多个项目需要共同合作完成

## Slide 22
2017下半年人力规划
人力结构：深南总计47人，17届应届生15人，占比32%；16届应届生9人，占比19%，共计51%；产出有限；
预估人力投入：按照15届及以前人员能力估计，总计39人，需要16届和17届人员快速成长，以达成目标
风险：1. 下半年需要从LTE抽调主力人员支持MESH商用、电力230项目；2. 三小区规格攻关可能需要优化团队，预估人力可能不足；3. 人员流失； 4. 实验局问题支持超预期，故障投入人力增加
明年：16届成为骨干，17届独立做事，门槛测试落地，维测功能易用，人员可以支持其它项目
Chart: 人力结构（按经验划分）
| 15届以前（含） | 16届 | 17届
深圳 | 17 | 5 | 8
南京 | 6 | 4 | 7
Chart: 人力结构（按小组划分）
| L1算法软件组 | L1协议软件组 | L1平台软件组 | 南京L1开发组
人数 | 7 | 7 | 16 | 17
Chart: 预估人力投入
| eMBMS | 4天线 | LTE-M | RRU级联 | 三小区 | 故障 | 门槛测试 | 做特色 | 补差距 | 摸性能 | 筑平台 | 整合数据 | 解析工具 | 项目支持
 | 1.5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1.5 | 4 | 4 | 1 | 2

## Slide 23
2017上半年KPI完成情况
指标类别 | 指标名称 | 全年目标 | 1-6月 | 状态
专利 | 专利 | 10篇 | 0篇 | 
版本 | 故障 | 5单以内 | 7单 | 
 | 版本高压线 | 0次 | 0次 | 
 | L1版本 | 11个 | 8个 | 
 | LWOS版本 | 6个 | 4个 | 
团队 | 关键人才离职率 | 5% | 2.5% | 
 | 人员增长 | 30% | 0% | 
红灯表示出现问题或风险，望关注与支持； 黄灯表示在可控范围内，内部正在解决； 绿灯表示正常。
专利：上半年标准预研工作投入较少，进度缓慢；下半年加大投入，达成全年目标；
版本：上半年进度正常，故障得到收敛，内部宣贯版本质量意识，未触犯版本高压线；下半年继续推进；
团队：上半年对外输送3人，离职3人，入职5人（社招3，校招2），关键人才离职率2.5%

## Slide 24
2017上半年工作不足及反思
技术创新方面：人力投入不足，对专网行业的挖掘不够
平台工具方面：重视程度、监控不够，好用性和易用性欠佳，影响团队效率
人员招聘方面：关键人才引进少
不足
技术创新方面：加大投入，针对各行业解决方案进行内部研讨，挖掘客户痛点，结合技术给出解决方案
平台工具方面：重点关注重点投入，做到好用易用，提高工作效率
人员招聘方面：内部重点培养+外部推荐引进
反思

## Slide 25
2017年主要风险与困难
风险
困难
南京L1组无15届人员，16届成长偏慢，导致中间层骨干不足
市场人员与特性负责人缺乏系统工程师对接，部分特性可能存在闭门造车的情况
下半年MESH商用，电力230项目预计需要从LTE抽调人员，可能影响下半年的部分规划的进度
单板能力有限，R10大特性扩展受限，需要深度挖掘芯片能力
板间通信线路设计限制，资源池方案天生不足
通信手段欠缺，深南两地沟通效率低下

## Slide 26
请各位评委提问
10分钟